Moin Jochen

Heute bekommst du von mir meinen Baubericht und meine eigenen Erfahrungen für die Fokker. Welche Textpassagen Ihr verwendet oder ergänzt,überlasse ich euch.

Eines vorweg: Die Fokker sollte man bauen wie man sie fliegt,ruhig und besinnlich.

Sie ist kein Shockflyerbausatz,den man unlackiert an zwei abenden flugfertig hat.

Mit den von mir verwendeten Komponenten

11 gr Brushless

6 gr Regler

5gr.Empfänger

3 Stck 4gr Servos

22gr Lipo

zuzüglich Anlenkungsteile und Kabel kommt man auf ein Abfluggewicht von 120gr.

Verzichtet man auf`s Seitenruder ca 110gr

Der Aufbau der Fokker ist durch die verzahnten Bauteile eigentlich selbsterklärend,

lediglich die gewohnte Reihenfolge wird geändert

Man sollte das Querruderservo zu liegen haben,da man es während der Bauphase montieren sollte. Ein nachträgliches hantieren zwischen den Flächen ist nur schwer möglich.

Wir beginnen mit dem Fahrwerk.

Dazu übertragen wir uns die die Konturen des Rumpfvorderteiles auf ein Blatt DIN A 4.

An der Hinterkante der mittleren Fläche schlagen wir einen Winkel von 30 Grad,die Vorder-

Kante loten wir herunter. So erhalten wir die Außenkanten unseres Fahrwerk`s.

Die Umrisse der Frontansicht übertragen wir auf ein weiteres Blatt,ebenfalls anhand der

Rumpfschablone. Unterhalb der mittleren Fläche schlagen wir nach links und rechts unseren

30 Grad Winkel und begrenzen sie mit der Fahrwerk`sunterkante.

Anhand dieser zwei Skizzen kann man sich nun die erforderlichen 5 Leisten zurechtschneiden.Ein wenig Mühe,die sich bezahlt macht. Die zwei entstandenen Dreiecke

Verbindet man mit einem Stück Tesa und hält sie so beweglich.

Die erforderlichen Einschnitte überträgt man nun anhand der Skizze auf die Depronteile und schneidet sie aus.

Jetzt steckt man die Rumpfsilhouette und die die untere Fläche mit Stecknadeln zusammen

Zwecks Anpassen des Fahrwerks.Die Leisten sollten sauber anliegen und spannungsfrei durch

Rumpf und Fläche laufen.Gegebenenfalls nacharbeiten

Nachdem das Fahrwerk sauber angepasste ist,sollte man alle Bauteile farbig gestallten.

Eine weiße Fokker geht gar nicht und am fertigen Modell ist das Arbeiten arg mühselig.

Der Aufbau geschieht nun wie folgt:

Rumpfteile und untere Fläche zusammenkleben.Die Fahrwerksleisten schrittweise an und

Zusammenfügen .Die entgültige Festigkeit erhält man durch die untere waagerechte Fahrwerkstrebe.An den beiden Seiten werden zwei 1mm Löcher gebohrt und jeweils ein Stck Stahldraht eingeklebt.Stabilisiert nochmals und dient als Radaufnahme.

Meine Räder bestehen aus 6mm Depron,mittig ein Stck Bautenzug eingeklebt und die Lauffläche wurde mit Klebeband umwickelt.

Weiter geht`s mit den Flächenstreben und der mittleren Fläche incl anschlagen und anlenken der Querruder.Die untere Fläche kann man danach abspannen,die obere Fläche sollte man

Später abspannen.Ich habe schon während der Arbeiten an den Fixpunkten 4mm lange

Bautenzugstücke in`s Depron eingelassen und die Verspannung mit geflochtener Angelschnur die keinerlei Dehnung aufweist ausgeführt.

Danach das zweite paar Flächenstreben und die obere Fläche montieren Diese sollte man abspannen,da es enormen halt gibt.Die untere Fläche stabilisiert sich durch das eingelassene

Fahrwerk.Querruder anschlagen und fixieren.

Den Abschluss bilden Höhen und Seitenleitwerk nebst`anschlagen und anlenken der Ruder.

Die Querruder lenke ich in der Art an,dass ich mir am Rundbogen der mittleren und oberen

Fläche zwei lotrechte Punkte markiere. Oben links und Mitte rechts der Markierung klebe ich je ein Stck Bautenzug von 10 mm länge.Danach nehme ich ein Stck Stahldraht (Länge=Abstand der Fäche plus 30mm ).Diesen kröpfe ich einmal nach links und einmal nach rechts um 15 mm ab.Jetzt klemme ich den Z Draht in die Bautenzugstücke und fertig ist die Anlenkung

Zum Schluss werden noch alle Anlenkungsteile ,Servos und Zubehör farbig angepasst,so dass sie weniger auffallen.Die Motorverkleidung und das Cockpit entstanden in einer

Kleberaushärtungsphase als kleine Aufwertung beim Standmodell.

Während des Fluges nehme ich sie lieber ab.

Die Montage des Motors müsst Ihr noch einfügen.

Wenn man sich an diese Reihenfolge hält,bekommt man ein filigranes und dennoch stabiles

Modell,dass sauber durch alle Figuren geht.

Zumindest in meinem Bekanntenkreis hat das Modell für Aufsehen und Bewunderung gesorgt.

Flugvideo folgt.

Sollte ich noch was vergessen haben,bitte ergänzen oder kurze Mail.

Mit freundlichen Grüßen

Klaus